## Slide 1
ВЛАСТИВОСТІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
ПЛАН
1. Асинхронні двигуни в електроприводі;
2. Схема заміщення асинхронного двигуна;
3. Електромеханічні характеристики асинхронного двигуна з фазним ротором;
4. Механічні характеристики асинхронного двигуна з фазним ротором;
5. Гальмівні режими асинхронного двигуна з фазним ротором;
6. Способи регулювання швидкості електроприводів з асинхронними двигунами з фазним ротором.
Література:
1. Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1./Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 387 с.;
2. Лавріненко Ю.М., Синявський О.Ю., Савченко В.В. Основи електроприводу: Підручник. К.: Вища освіта, 2010. 409 с.

## Slide 2
Асинхронні двигуни в електроприводі
Асинхронні двигуни (АД) є найпоширенішим типом електродвигунів, що застосовуються у промисловості і сільському господарстві.
Переваги АД порівняно з іншими видами електродвигунів:
- простота конструкції та надійність в експлуатації;
- менша матеріалоємність і трудомісткість при виготовленні, менша вартість;
- у 1,5-2,0 разу менші, ніж у ДПС масо-габаритні показники на одиницю потужності;
- можливість живлення як безпосередньо від промислової мережі змінного струму з частотою 50 Гц (у нерегульованих ЕП), так і від перетворювальних пристроїв (у регульованих ЕП);
- оборотність, тобто можливість роботи як у рушійному, так і в гальмівних режимах,
- високі динамічні показники завдяки меншим, ніж моментам інерції.
Промисловістю випускаються АД із короткозамкненим і фазним ротором.
Перші більш прості і надійні, проте регулювальні можливості їх обмежені, тому в приводах великої потужності більшого поширення здобули АД з фазним ротором.

## Slide 3
На даний час діапазон потужностей АД, що випускаються промисловістю, складає відповідно:
- для АД з фазним ротором - 135 тис. кВт;
- для АД з короткозамкненим ротором - 1  3,5 тис. кВт.
Слід зазначити, що діапазон потужності в АД з фазним ротором звужується залежно від його синхронної швидкості обертання - так у двигунів із синхронною швидкістю 3000 об/хв. потужність не перевищує 5000 кВт.
Асинхронні двигуни в електроприводі

## Slide 4
Причому, за деяких припущень, достатнім є розгляд явищ, що відносяться до однієї фази багатофазного (трифазного) двигуна.
Основним методом аналізу властивостей і характеристик АД з фазним ротором у статичних режимах є використання еквівалентних схем.
Такими припущеннями є:
сталість параметрів усіх колів машини і симетрія всіх фаз;
синусоїдність і по-фазна симетрія напруги живлення;
відсутність насичення магнітопроводу і впливу струму статора на величину реактивних опорів статорної і роторної обмоток;
сталість величини повної провідності намагнічувального контуру, пропорційність струму намагнічування напрузі живлення незалежно від навантаження;
відсутність додаткових втрат;
нехтування моментами, що створюються вищими гармоніками.
Схема заміщення асинхронного двигуна
Еквівалентні схеми, що складені з врахуванням викладених припущень, називають схемами заміщення АД.
Розрізняють Т-подібну і Г-подібну схеми заміщення.

## Slide 5
Вирази для основних робочих парамет-рів АД, що отримують в результаті розрахунків на основі Т-подібної схеми заміщення, достатньо складні і незручні для практичного використання, хоча результати розрахунків на основі цієї схеми більш точні.
Тому цю схему використовують лише в спеціальних випадках за необхідності врахування впливу намагнічувального контуру.
На практиці використовують Г-подібну схему заміщення, нехтуючи при цьому зміною струму намагнічування, що виникає при зміні навантаження, а також падінням напруги від струму намагнічування в опорах обмотки статора.
З врахуванням того, що індуктивний опір контуру намагнічування значно більший активного опору, останнім нехтують і схема набуває більш простого виду.
Схеми заміщення асинхронного двигуна

## Slide 6
Позначення, прийняті в схемі заміщення:
Uф- фазна напруга на статорі, В;
I1, I2', I - відповідно струм фази статора, приведений до статорної обмотки струм ротора, струм намагнічування А;
X- індуктивний опір контуру намагнічування, Ом;
s - ковзання двигуна, що визначається як:
R1, R2' - активний опір фази статора і приведений до статорної обмотки опір фази ротора, Ом;
X1, X2' - індуктивний фазний опір обмотки статора і приведений до статорної обмотки індуктивний опір ротора, Ом;
де 0 - кутова швидкість обертання поля статора АД, що називається син-хронною швидкістю обертання або швидкістю ідеального холостого ходу.
Схема заміщення асинхронного двигуна
fc - частота напруги живлення мережі, Гц;
p - число пар полюсів АД.
Для машин загальнопромислового виконання характерні визначені співвідношення між опорами схеми заміщення.

## Slide 7
Якщо прийняти індуктивний опір контуру намагнічування рівним 1 Ом, то для опорів двигуна справедливі такі наближені співвідношення:
X = 1Ом;
X1 = 0,10,15 Ом;
R1 = (0,10,4)X1 Ом;
R = (0,50,7)R1 Ом.
Така схема заміщення дозволяє розглядати електромагнітні процеси АД, у найбільш простому і доступному вигляді завдяки тому, що в ній усі параметри обмотки ротора приведені до обмотки статора.
У ній реальна обмотка ротора замінена уявною, що має число фаз, витків, а також обмотковий коефіцієнт такі ж, як і в статорній обмотці.
Схема заміщення асинхронного двигуна
Асинхронний двигун у нерухомому стані може бути представлений, як звичайний трифазний трансформатор.
При живленні обмотки статора три-фазним струмом створюється обертове магнітне поле, що перетинає витки обмотки статора і ротора.

## Slide 8
Відповідно виникають потоки розсіювання статора Фр1, і ротора Фр2, а також основний потік Ф, що замикається через обмотки статора і ротора.
При цьому в нерухомому роторі буде індукуватись ЕРС Е2.
Відношення ЕРС статора Е1 до ЕРС. ротора Е2 (для нерухо-мого ротора) називається коефіцієнтом трансформації за ЕРС:
Коефіцієнт ке можна знайти, виходячи з паспортних даних двигуна:
Відношення між струмами ротора і статора називається коефіцієнтом трансформації за струмом:
Схема заміщення асинхронного двигуна
де Е1 = 0,95Uн - ЕРС статора; Е2 - ЕРС ротора.
де Uн - номінальна лінійна напруга на статорі;
Е2к - ЕРС. між каблучками нерухомого ротора.
Коефіцієнти ке і кi пов'язані між собою залежністю:
де m1 , m2 - відповідно число фаз обмоток статора і ротора.
Використовуючи коефіцієнти трансфор-мації, приведемо параметри обмотки нерухомого ротора до параметрів статора:

## Slide 9
У випадку, коли частота обертання ротора відрізняється від частоти поля статора (f2=f1s), параметри двигуна будуть мати значення відповідно:
або x2= f1(s);
Оскільки падіння напруги в обмотці статора незначне (особливо для великих двигунів, у яких активний опір статорної обмотки малий), то контур намагнічування можна перенести на затискачі статора, вважаючи, що U1  E1  E2'.
Схема заміщення асинхронного двигуна
або
У звичайній схемі АД підключається безпосередньо по мережі змінної частоти.
Величина струму намагнічування наближено визначається за виразом:
де Х=L , тобто Х залежить від ступеня насичення сталі машини;
L - індуктивність контуру намагнічування.

## Slide 10
Струм намагнічування I залежить від величини прикладеної напруги.
Зростання I призводить до зменшення індуктивності, що знову, за рахунок змен-шення X = L призведе до ще більшого зростання значення струму I, і машина може виявитися насиченою (зростають втрати у сталі), і статор двигуна буде перегріватися.
Для нормальної роботи АД, необхідно щоб: +Uж  5 % Uн; -Uж  10 % Uн.
Значення струму намагнічування залежить і від частоти напруги живлення:
Схема заміщення асинхронного двигуна
Зменшення частоти напруги живлення f призводить до насичення сталі, при цьому Х зменшується, викликаючи ще більше зростання І.
Цих недоліків можна уникнути регулюючи напругу одночасно з частотою відповідно до закону частотного регулювання, наприклад, виду:
що забезпечує приблизну сталість магнітного потоку АД.

## Slide 11
Під електромеханічною і механічною характеристиками АД розуміють залежності струму і моменту від ковзання.
Відповідно до Г-подібної схеми заміщення:
де Хк=Х1+Х2 - приведений, до кола статора, індуктивний опір короткого замикання АД.
Електромеханічні характеристики асинхронного двигуна з фазним ротором
Отже, рівняння швидкісної (електромеханічної) характеристики АД:
Для швидкісної характеристики в функції приведеного струму ротора I2', при s > 0 у міру збільшення ковзання I2'(s) монотонно зростає (причому, при s = 0 струм у I2' також дорівнює нулю).
При пуску АД, коли s = 1, струм в роторі дорівнює пусковому (I2'= I2кз..’=I2пуск') і визначається відповідно до виразу:

## Slide 12
Із залежності I2' = f() видно, що практично у всьому діапазоні зміни ковзання 0 < s < 1 струм дещо менший, ніж струм Iк.з. (пусковий струм). Струм спадає до номіна-льної величини тільки в області номінального ковзання.
Для інтервалу ковзань s < 0, у генераторно-му режимі, ( > 0) залежність I2'(s) спочатку інтенсивно зростає до деякого максимуму:
Електромеханічні характеристики АД з фазним ротором
при ковзанні а потім повільно зростає до свого граничного значення Iк.з., але вже зверху.
При однакових значеннях ковзання за абсолютною величиною струм у генераторному режимі дещо більший струму I2' у рушійному режимі.
Для швидкісної характеристики струму статора I1(s), врахуємо, що цей струм є векторною сумою струмів намагнічування та
приведеного струму ротора:
Для Г-подібної схеми заміщення струм намагнічу-
вання I залишається незмінним у усіх режимах, а
його модуль може бути визначений як:
(складовою R1+R через її мале значення відносно Х можна знехтувати).

## Slide 13
де
φ2 - кут зсуву між струмом ротора і ЕРС ротора (кут навантаження), що може бути визначений за виразом:
Тоді модуль струму I1 дорівнює:
Аналіз залежності I1= f(s) показує, що при s = 0 (коли I2‘ = 0), струм в обмотці статора дорівнює струму намагнічування (струм холостого ходу) I1 = I = Ix. x.
Електромеханічні характеристики АД з фазним ротором
Швидкісна характеристика асинхронного двигуна в функції струму статора

## Slide 14
Рівняння механічної характеристики Ме = f(s) можна отримати, розглянувши баланс потужності двигуна.
Механічні характеристики АД з фазним ротором
Електромагнітна потужність P12 , передається від статора ротору обертовим магнітним полемо, визначається як P12 = M0.
Цю потужність можна представити у виді двох складових: механічної потужності Pмех і потужності втрат у роторі Рел2, причому Рмех = М, а Рел2 - це втрати в міді ротора і втрати на перемагнічування ротора (втрати в сталі ротора).
Через мале значення втрат у сталі ними можна знехтувати і тоді:
З іншого боку, де m - число фаз обмотки двигуна.
Тоді електромагнітний момент може бути виражений як
Підставивши в цей вираз замість I2' його значення, одержимо вираз для механічної характеристики асинхронного двигуна з фазним ротором:

## Slide 15
Залежність Me = f(s) має максимум, оскільки для s = 0 і s → ± ∞ електромагнітний момент стає рівним нулю.
Це очевидно
з виразу:
при s = 0
при s  
електромагнітний
момент також дорівнює нулю.
Максимальне значення електромагнітного моменту називають критич-ним моментом Мкр, а відповідне ковзання - критичним ковзанням sкр.
Механічні характеристики АД з фазним ротором
Визначити значення sкр можна прирівнявши до нуля рівняння для першої похідної моменту за ковзанням: dM/ds = 0.
Розв’язок цього рівняння дозволяє отримати вираз для критичного ковзання:
Виконавши відповідні перетворення, одержимо вираз для критичного моменту:
Знаки «» означають, що максимум моменту
має місце, як при s > 0 (у рушійному режимі або режимі проти-вмикання), так і при s < 0 (у режимі рекуперативного гальмування), причому знак «+» відповідає рушійному режиму або режиму проти-вмикання, а знак «-» - режиму рекуперативного гальмування.

## Slide 16
При роботі в генераторному режимі Mкр (РГ) > Mкр (РР або ПВ).
Максимальне значення електромаг-нітного моменту називають критичним моментом Мкр, а відповідне ковзання - критичним ковзанням sкр.
Механічні характеристики АД з фазним ротором
Пусковий момент, при s = 1 ( = 0, дорівнює:
Для наближеного розрахунку механічної харак-теристики АД використовують формулу Клосса:
де
Оскільки в машинах великої потужності опір R1 невеликий (R1<<Хк) тому
Формулу Клосса для потужних АД з фазним ротором можна записати у вигляді:
Механічна характеристика асинхронного двигуна
де:

## Slide 17
Критичний момент наближено визначають за виразом:
Основна перевага формули Клосса полягає в тому, що розрахунок механічної характеристики за нею можливий на основі паспортних даних двигуна.
Механічні характеристики АД з фазним ротором
Наприклад, для потужних машин:
де м - перевантажувальна здатність
за моментом.
При використанні спрощеної формули Клосса досить значна похибка в розрахунках виникає для малих швидкостей двигуна (нижче точки Мкр), оскільки в цьому випадку струм статора великий і падіння напруги на ак-тивного опорі обмотки статора значно вище, ніж при великих швидкостях.
Визначимо характерні точки механічної характеристики АД, скориставшись формулою Клосса:
- для малих значеннях ковзання s<(0,40,35)sкр, відношенням s/sкр можна знехтувати, і механічна характеристика може бути представлена залежністю:
Тобто є прямою лінією (ділянка -а).
Точка а, що відповідає номінальному режиму роботи знаходиться на цій ділянці (sн<<sкр), яку називають робочою ділянкою механічної характеристики.

## Slide 18
- для s>>sкр можна знехтувати другим доданком у знаменнику формули Клосса (sкр/s).
На цій ділянці електромагнітний момент Ме змінюється за гіперболічним законом, цю ділянку називають нестійкою (неробочою) ділянкою механічної характеристики.
- на ділянці, де s  sкр, відбувається
заокруглення характеристики.
Для цієї ділянки характеристика суттєво нелінійна, а робота двигуна вкрай нестійка.
Механічні характеристики АД з фазним ротором
Характерними точками залежності М(ω) є:
- s = 0,  = 0, M = 0 - точка ідеального холостого ходу (значення 0 за-лежить тільки від частоти напруги живлення і числа пар полюсів машини).
Механічна характеристика асинхронного двигуна
- s = sкр, М = Мкр - точка критичного ковзання, критичне ковзання зменшується при зростанні індуктивного опору обмоток і, навпаки, збільшується з ростом активного опору кола ротора.

## Slide 19
Це означає, що чим більші значення R1 і Хк, тим вужча робоча ділянка механічної характеристики.
У той же час величина sкр не залежить від напруги живлення, тоді як Мкр пропорційний квадрату напруги М ~ U2.
Механічні характеристики АД з фазним ротором
Така залежність Мкр від U несприятлива для перевантажувальної здатності двигуна за моментом (при зниженні напруги на 10-20 % перевантажувальна здатність зменшується на 19-36 %).
З іншого боку, критичний момент не залежить від величини активного опору кола ротора. Ця властивість використовується, зокрема, для збільшення пускового моменту АД шляхом введення R2дод у коло ротора.
Критичний момент асинхронного двигуна залежить від конструктивних особливостей двигунів. Наприклад, для двигунів серії АК перевантажувальна здатність за моментом складає м = 1.72.0, а для краново-металургійних двигунів м= 2.33.0.
Механічні характеристики АД: 1 - природна; 2 - із додатковим опором

## Slide 20
Аналізуючи особливості характеристик АД, слід також відзначити, що пусковий струм - це достатньо великий струм, що дорівнює приблизно (5-7)Iном, але при цьому значення пускового моменту Мпуск = (0.81.6)Мном, що значно менше Мкр .
Це зумовлено тим, що електромагнітний момент у асинхронному двигуні створюється не повним струмом ротора, а тільки його активною складовою I2а', а в момент пуску величина цієї складової мала, а індуктивний опір Хк при пуску значно більший від активного, оскільки, у цьому разі частота ЕРС ротора дорівнює частоті мережі.
Механічні характеристики АД з фазним ротором
Отже, активна складова струму I2а' при пуску набагато менша реактивної складової I2р' і електромагнітний момент, що пропорційний активній складовій струму, також малий.

## Slide 21
Режим рекуперативного гальмування виникає, коли швидкість обертання ротора  стає більшою, ніж швидкість обертання магнітного поля статора, тобто, якщо   0.
Це можливо для активного моменту на валу, дія якого спрямована у бік обертання двигуна, або при переході з більшої швидкості на меншу (наприклад, при переключенні двигуна на більше число пар полюсів або при зменшенні частоти напруги живлення).
Гальмівні режими АД з фазним ротором
В кожному з цих випадків двигун працює як генератор і віддає активну енергію в мережу.
Для простоти викладень активним опором фази статора R1 знехтуємо, тоді вираз для приведеного струму ротора
З відки випливає, що при переході в генераторний режим, коли ковзання двигуна стає меншим нуля, змінює свій знак тільки активна складового струму і, отже, знак моменту стає негативним, що відповідає гальмівному режиму: оскільки М < 0.
Режим рекуперативного гальмування
Реактивна складова струму зберігає свій знак незалежно від знаку ковзання, це вказує на те, що АД як у рушійному, так і в генераторному режимі споживає реактивну енергію з мережі

## Slide 22
Механічні характеристики АД в режимі рекуперативного гальмування є продовженням характеристик рушійного режиму і розміщуються в другому квадранті для додатного напрямку обертання, або в четвертому - для від’ємного.
Вирази для розрахунку характеристик тотожні виразам для розрахунку характеристик у рушійному режимі:
Критичне ковзання в режимі рекуперативного гальмування:
Критичний момент більший від критичного моменту в рушійному режимі.
Гальмівні режими АД з фазним ротором
або:
за умови, що s< 0.

## Slide 23
Нехай до валу двигуна прикладений активний момент навантаження, що діє в напрямку обертання.
За активного моменту на валу Мс ротор двигуна, включений “на спуск”, розганяється до швидкості А 0.
При цьому двигун переходить в генераторний режим, розвиваючи гальмівний момент.
Спуск вантажу буде здійснюватися підгальмовуванням, оскільки:
Гальмівні режими АД з фазним ротором
Режим рекуперативного гальмування при спуску вантажів
Режим рекуперативного гальмування АД при спуску вантажу
Усталеній роботі в режимі рекуперативного гальмування відповідає точка А (вантаж буде опускатися зі швидкістю А).
Цей режим застосовується у підйомно-транспортних установках.
Для забезпечення нормального (стійкого) режиму спуску вантажу необхідно, щоб статичний момент не перевищував критичного моменту Мкр АД в генераторному режимі.

## Slide 24
У цьому разі переключення двигуна на
більше число пар полюсів призведе до змен-
шення синхронної швидкості (02  01), і
швидкість ротора в момент переключення
виявиться вищою за синхронну (А  02), а
електромагнітний момент стає гальмівним,
і двигун переходить в режим рекуперативного гальмування.
Коли на вал двигуна діє реактивний статичний момент, режим рекуперативного гальмування можливий тільки в системах регульованого ЕП, наприклад, шляхом переключення числа пар полюсів
Цей процес має місце, наприклад, у приводах електротранспорту, металорізальних верстатів та ін.
У відношенні енергетичних показників режим рекуперативного гальмування є найбільш ефективним, оскільки супроводжується поверненням активної енергії в мережу.
Гальмівні режими АД з фазним ротором
Рекуперативне гальмування з реактивним моментом на валу
Рекуперативне гальмування АД з фазним ротором для реактивного характеру моменту на валу

## Slide 25
Режим гальмування проти-вмиканням може бути отриманий двома способами: зміною напрямку обертання поля статора (для активного і реактивного моменту на валу); введенням додаткового опору в коло ротора (для активного моменту на валу).
Режим гальмування проти-вмиканням зміною напрямку обертання поля статора реалізується зміною порядку
чергування фаз напруги живлення.
У коло ротора вводять додатковий опір Rг з метою обмеження гальмівного струму й отримання необхідного гальмівного моменту.
Якщо двигун працював у рушійному ре-жимі в точці А, то залежно від величини гальмівного опору в колі ротора, в режимі проти-вмикання початковий гальмівний момент буде Мг1, Мг2 або Мг3.
Гальмівні режими АД з фазним ротором
Режим гальмування проти-вмиканням
Під дією гальмівного моменту обертання ротора двигуна сповільнюється.

## Slide 26
Після зупинки двигун необхідно відключити від мережі, інакше відбудеться зміна напрямку обертання ротора, і АД буде працювати вже в рушійному режимі (коли пусковий момент більший моменту навантаження).
З точки зору енергетики різні характеристики гальмування проти-вмиканням не рівноцінні. При переході на гальмівну характеристику коли s > sкр (точка В) гальмівний момент вищий, ніж при переході на характе-ристику коли s < sкр (точки В і В), а гальмівний струм та втрати нижчі.
Режим гальмування проти-вмиканням для активного характеру моменту на валу здійснюється так само як і для реактивного характеру моменту.
Якщо в момент зупинки ротора двигун не відключити від мережі, то АД під дією активного моменту перейде в рушійний режим, а потім у режим рекуперативного гальмування (точки С, С`, С``).
Гальмівні режими АД з фазним ротором

## Slide 27
Режим гальмування проти-вмиканням для активного характеру моменту на валу може бути отриманий, коли момент навантаження обертає ротор двигуна проти напрямку обертання поля статора.
Це досягається введенням у коло ротора додаткового опору такої величини, щоб пусковий момент на штучній характеристиці був менший від моменту опору.
При цьому із точки А на природній характе-ристиці при введенні додаткового опору відбу-вається перехід на штучну характеристику в т. В, потім сповільнення до повного зупинки (точка С) і перехід у режим гальмування проти-вмикан-ням під дією активного моменту (точка D).
Розглянутий спосіб гальмування проти-вмиканням знаходить застосування в підйомно-транспортних установках для опускання вантажів за малими швидкостями.
Гальмівні режими АД з фазним ротором

## Slide 28
Для реалізації режиму динамічного гальмування асинхронний двигун відключають від мережі змінного струму.
При цьому за рахунок моменту, що створюється робочою машиною, АД працює як генератор.
При відключенні обмотки статора від мережі зберігається лише незначний магнітний потік від залишкового намагнічування сталі статора.
ЕРС, що наводиться цим потоком в рухомому роторі, і струм у його обмотках незначні.
Взаємодія струму з залишковим потоком статора не дозволяє створити достатній за величиною гальмівний момент.
Якщо ж АД перед включенням виявився розмагніченим, то включення його в режимі динамічного гальмування взагалі не дасть ніякого ефекту, оскільки гальмівний момент буде дорівнювати нулю.
Гальмівні режими АД з фазним ротором
Режим електродинамічного гальмування
Таким чином, для отримання гальмівного моменту при роботі двигуна в режимі динамічного гальмування необхідно забезпечити наявність магнітного потоку в статорі.

## Slide 29
Залежно від способу збудження асинхронної машини розрізняють два режими динамічного гальмування:
- динамічне гальмування з незалежним збудженням статора постійним струмом (від джерела постійного струму);
- динамічне гальмування із самозбудженням, (як джерело реактивної потужності використовуються конденсаторні батареї).
Більш поширений спосіб - динамічне гальмування з незалежним збудженням.
При протіканні постійного струму Iп через обмотки статора виникає нерухоме стале магнітне поле.
При обертанні ротора робочою машиною його провідники будуть перетинати силові лінії нерухомого магнітного поля, і в обмотці ротора буде індукуватись ЕРС і протікати гальмівний струм (якщо обмотка замкнута на опір).
Гальмівні режими АД з фазним ротором
За законом Ленца, напрямок струму повинен бути таким, щоб його взаємодія з магнітним полем перешкоджала джерелу, що створює ЕРС, у даному випадку - обертанню ротора.

## Slide 30
Оскільки при живленні постійним струмом обмотка статора має лише активний опір, то напруга джерела постійного струму повинна бути значно меншою номінальної напруги живлення асинхронного двигуна, щоб не викликати перегріву обмотки статора.
Якщо припустити, що обмотками статора протікає не постійний струм, а еквівалентний йому змінний, що створює таку ж магніторушійну силу (МРС), то еквівалентний струм статора і приведений струм
ротора будуть пов'язані векторним співвідношенням:
Струм Im можна знайти зі схеми заміщення:
Приведений струм
ротора:
Що є швидкісною хара-
ктеристикою АД в режимі електродинамічного гальмування.
Гальмівні режими АД з фазним ротором
Використовуючи рівняння балансу потужностей, можна записати рівняння механічної характеристики:
Критичне ковзання в режимі електродинамічного гальмування:

## Slide 31
Критичне ковзання на
природній характеристиці в
режимі динамічного гальму-
вання значно менше, ніж у
рушійному режимі.
Зі збільшенням струму збудження зростає ступінь насичення машини, а індуктивний опір контуру намагнічування зменшується і збільшується sкр я.
Критичне ковзання в режимі динамічного гальмування є набагато меншим, ніж в рушійному режимі, оскільки Xm >>X1.
Критичний момент дорівнює:
Рівняння механічної характеристики АД в режимі електродинамічного гальмування за формулою Клосса:
Механічна характеристи-ка асинхронного двигуна в режимі динамічного гальму-вання описується аналогічно до рушійного режиму, але для інших значень Мкр та sкр.
Гальмівні режими АД з фазним ротором
Механічні характеристики АД у режимі динамічного гальмування: а) для різних значень опору в колі ротора; б) для різних значень струму збудження

## Slide 32
Найбільш поширеними з існуючих способів регулювання швидкості є:
введення в коло ротора додаткового активного опору (реостатний спосіб регулювання швидкості);
введення в коло статора або ротора додаткового індуктивного опору (реакторний спосіб регулювання швидкості);
переключення числа пар полюсів;
зміна напруги живлення на статорі АД (регулювання напруги живлення);
зміна частоти напруги живлення АД (частотне регулювання);
введення в коло ротора додаткової ЕРС (регулювання швидкості в каскадних схемах).
Цей спосіб можна застосувати тільки для АД з фазним ротором, конструктивні особливості яких дають можливість вводити в коло ротора додаткові опори.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з фазним ротором
Рівняння балансу потужності в колі ротора:
де
Звідки:
Реостатний спосіб регулювання швидкості

## Slide 33
Отже, ковзання s пропорційне опору роторного кола.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Тому збільшення сумарного опору коло ротора
при введенні додаткового опору R2дод для одного і того ж навантаження призведе до зниження швидкості обертання двигуна.
Величина критичного ковзання також зростає зі
збільшенням :
Критичний момент залишається незмінним:
Оскільки синхронна швидкість двигуна для штуч-них характеристик залишається незмінною і не зале-жить від опору коло ротора , то графіки усіх штучних (реостатних) характеристик виходять з однієї точки.
Пусковий момент зі збільшенням
зростає:

## Slide 34
Отже:
- при введенні додаткового опору в коло ротора регулювання швидкості АД в рушійному режимі можливе тільки вниз від синхронної (в генераторному режимі введення R2дод, навпаки, призведе до зростання швидкості);
- механічні характеристики більш м'які;
критичний момент однаковий для всіх характеристик (Mкр = const);
- зі збільшенням додаткового опору пропорційно збільшується робоче і критичне ковзання;
- метод простий при технічній реалізації;
- межі регулювання швидкості залежать від ступені завантаження двигуна, звужуються із зменшенням навантаження.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Недоліками цього способу є:
- зниження жорсткості характеристики; збільшення електричних втрат у колі ротора;
- можливість здійснення тільки ступінчатого регулювання.

## Slide 35
Ці обставини зумовлюють застосування цього способу в електроприводах, не призначених для тривалого режиму роботи з усталеними швидкостями.
В основному цей спосіб використовується для реостатного запуску АД середньої і великої потужності для зниження пускових струмів (із одночасним збільшенням пускового моменту).
Таким чином виключається “початковий удар” в робочій машині при її пуску.
При запуску двигуна і регулюванні швидкості за допомогою реостатів у роторному колі необхідно передбачити заходи, що виключають вихід характеристики двигуна при переключенні резисторів на нестійку частину.
Тому необхідно контролювати струм двигуна, а також його швидкість, це реалізується шляхом створення замкнутої системи керування у функції струму з коригуванням за швидкістю або за часом.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР

## Slide 36
Введення в коло статора реакторів із підмагнічуванням (дроселів насичення).
Цей спосіб забезпечує плавне регулювання швидкості АД в широких межах.
Як додаткові регульовані індуктивні опори використовують реактори з підмагнічуванням.
При зміні струму в обмотці керування (Iк) змінюється індуктивний опір реактора.
При цьому найбільше значення індуктив-ного опору реактора відповідає струму керування Iк = 0 і знижується при зростанні Iк.
Електромагнітний момент АД:
де Х1=Х1,Х1дод - сумарний опір кола статора.
Для робочої частини характе-
ристики, коли ковзання мале:
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості обертання зміною індуктивного опору
Електромагнітний момент:

## Slide 37
Введення в коло статора реакторів із підмагнічуванням (дроселів насичення).
Очевидно, що при зниженні напруги швидкість обертання двигуна зменшується.
Відповідно зменшуються критичний і пусковий моменти, а характеристики мають вигляд.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості обертання зміною індуктивного опору
Механічні характеристики асинхронного двигуна при введенні додаткового індуктивного опору в коло статора

## Slide 38
Введення індуктивного опору в коло ротора
Регулювання швидкості здійснюють шляхом зміни сумарного індуктивного опору в колі ротора.
Як випливає з виразу електромагнітного і критичного моментів двигуна, збільшення індуктивного опору в роторному колі призво-дить до зменшення критичного ковзання, критичного і пускового моментів, що дозволяє підвищити жорсткість механічних характеристик.
де:
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості обертання зміною індуктивного опору

## Slide 39
Введення індуктивного опору в коло ротора
Якщо паралельно
з додатковим індук-
тивним опором в колі
ротора включити актив
ний опір, то при запуску
струм ротора буде проті-
кати, в основному, через
активний опір R2дод, що
шунтує індуктивний
опір X2дод, а із збіль-
шенням швидкості
(тобто із зменшенням
сумарного індуктивного опору), практично весь струм замикається через індуктивний опір, шунтуючи тим самим R2дод.
Завдяки такому перерозподілу струму між активним і індуктивним опором характеристика АД має вид екскаваторної (рис. б): перша ділянка - характеристика жорстка (до значень І2 ≈ Ін), друга ділянка - стопорна (при струмах І2 > Ін):
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Характеристики АД при введенні в коло ротора актив-но-індуктивного опору: а) у схемі з індуктивним додатко-вим опором; б) у схемі з індуктивно-активним опором

## Slide 40
Введення в коло ротора індуктивно-ємнісних опорів
Індуктивний опір реактора можна представити:
де Ω - колова частота в колі ротора, що залежить від ковзання: Ω = 2p f2 ; f2 = f1·s.
Для ємнісного опору
За рівності Хр = Хс у такому колі
можливий резонанс напруги.
Оскільки
коли при ковзання дорівнює:
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості обертання зміною індуктивного опору
Струм ротора має чисто активний характер, і момент при цьому стає максимальним.
В робочій зоні характеристика АД стає подібною характеристиці ДПС з послідовним збудженням, а переван-тажувальна здатність двигуна при роботі з ковзаннями, близькими до критичного, значно зростає.

## Slide 41
Між синхронною швидкістю і числом пар полюсів АД існує залежність:
Отже, змінюючи число пар полюсів, можна змінити і синхронну швидкість. Збільшення числа пар полюсів призводить до зниження синхронної швидкості і навпаки.
Застосовують цей спосіб, в основному, тільки для короткозамкнених АД, коли достатньо змінити тільки число пар полюсів обмотки на статорі, а ротор же придатний для будь-якого числа пар полюсів.
Один із варіантів зміни числа пар полюсів - це укладання на статорі АД декількох обмоток з різним числом пар полюсів. Змінювати швидкість у цьому випадку можна шляхом включення тієї чи іншої обмотки.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості переключенням числа пар полюсів
Проте, цей спосіб значно збільшує габарити двигуна, ускладнює його конструкцію, підвищує вартість.
Інший спосіб зміни кількості пар полюсів - це розділ кожної фазної обмотки на частини і відповідне переключення її.
Зараз промисловість випускає спеціальні серії багато-швидкісних асинхронних двигунів, що мають 2, 3 або 4 швидкості обертання.

## Slide 42
Щоб встановити вид характеристик, скористаємося до виразом максимального моменту:
Звідки випливає, що Мкр обернено пропорційний XK=X1+X2'.
В свою чергу опір X1 залежить від числа витків обмотки статора, що є різною для різних обмоток або частин однієї обмотки.
Опір X2' також залежить від числа витків обмотки статора, оскільки до формули для його розрахунку входить коефіцієнт трансформації.
Отже, при збільшенні числа пар полюсів механічна характеристика АД буде мати такий же вигляд, як і для основного числа пар полюсів, але при цьому максимальний момент і синхронна швидкість змінюються:
зі збільшенням числа пар полюсів XK зменшується, критичний момент Мкр зростає, ω0 знижується;
зі зменшенням числа пар полюсів XK зростає, критичний момент Мкр знижується, ω0 зростає.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості переключенням числа пар полюсів
Щоб підтримувати Mкр = const, необхідно використовувати замкнуті системи ЕП, що дозволяють одночасно з числом пар полюсів змінювати рівень напруги на статорі двигуна.

## Slide 43
Переваги аналізованого способу регулювання:
- регулювання економічне, не зв'язано з суттєвими втратами енергії (хоча при збільшенні числа пар полюсів дещо збільшуються електричні і магнітні втрати);
- штучні механічні характеристики мають таку ж жорсткість, як і природна;
- спосіб простий у реалізації.
Недоліки:
- можливість тільки ступінчатого регулювання швидкості;
- можливість одержання обмеженого числа характеристик;
- величина критичного моменту залежить від схеми включення;
- зі збільшенням числа швидкостей число виводів обмотки також збільшується, що призводить до ускладнення комутаційного пристрою.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР

## Slide 44
Одним із можливих способів регулювання швидкості АД є зміна напруги на статорі двигуна при незмінній частоті, що дорівнює частоті напруги мережі fм.
Між виводами мережі живлення і статора АД включений перетворювач напруги (ПН), що забезпечує зміну величини підведеної до АД напруги.
Вид механічних характеристик, що отримані цим способом, можна встановити виходячи з таких положень:
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості зміною напруги на статорі
- синхронна швидкість - залишається незмінною;
- критичний момент для ненасиченого двигуна змінюється
пропорційно квадрату напруги (U2);
- критичне ковзання - залишається незмінним.

## Slide 45
З графіків видно, що штучні харак-теристики малопридатні для регулю-вання швидкості, оскільки із зменшен-ням напруги, різко зменшується кри-тичний момент і знижується переван-тажувальна здатність АД.
Діапазон регулювання швидкості
дуже малий, оскільки регулювання
здійснюється вниз від основної швидкості в межах 10…20 %.
Він дещо розширюється у випадку вентиляторного навантаження на валу АД.
З цих причин в розімкнутих системах аналізований спосіб можна використовувати тільки для регулювання моменту АД і його струму, що також пропорційний напрузі (І2' ~ U1).
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості зміною напруги на статорі
Для регулювання швидкості, як правило, використовують замкнуті системи зі зворотним зв'язком за швидкістю.

## Slide 46
Для реалізації цього способу регулю-вання як регулятори напруги, що здатні автоматично підтримувати необхідну напругу при роботі з малими швидкостями використовуються різноманітні пристрої, що включаються в коло статора (автотрансформатори, дроселі насичення або найпоширеніші тиристорні чи транзисторні регулятори напруги - ТРН).
Напруга на статорі асинхронного двигуна регулюється шляхом зміни кута керування тиристорів.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості зміною напруги на статорі
Механічні характерис-тики АД у розімкнутій системі ТРН-АД

## Slide 47
З характеристик видно, що регулятор забезпечує зміну напруги при коливаннях навантаження.
Припустимо, що двигун працював у точці 1 на характеристиці, що відповідає куту керування amax.
При зростанні навантаження на валу відбудеться деяке зменшення швидкості, при цьому сигнал на систему керування ТРН, що дорівнює Uк = Uз - Uзз збільшиться.
Внаслідок цього кут керування a зменшить
ся, напруга на статорі зросте і зміна швидкості
буде компенсована за рахунок збільшення моменту двигуна.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Переваги способу:
- простота і надійність;
- можливість плавного регулювання;
- широкий діапазон регулювання швидкості і моменту.
Основним недоліком є невисокий ККД за рахунок значних втрат енергії ковзання (ΔРел ~ s). Тому доводиться або завищувати потужність АД, або використовувати спеціальні двигуни, розраховані на підвищене ковзання.
Механічні характеристики АД у замкнутій системі ТРН-АД

## Slide 48
Цей спосіб забезпечує найкращі показники порівняно із іншими спосо-бами і дозволяє використовувати навіть найбільш простий тип АД - із короткозамкненим ротором.
Можливість регулювання швидкості АД зміною частоти зумовлена залежністю величини синхронної швидкості від частоти напруги живлення двигуна:
У загальному випадку швидкість двигуна пропор
ційна частоті f1·напруги, що прикладена до статора:
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Однак зміна тільки частоти напруги живлення негативно впливає на механічні характеристики двигуна.
Оскільки індуктивний опір обмоток залежить від частоти, то нескладно бачити, що максимальний момент двигуна
Він обернено пропорційний до квадрату частоти, тому при зменшенні частоти - зростає і, навпаки, зі збільшенням частоти - зменшується, що призводить до зниження перевантажувальної здатності двигуна.
Регулювання швидкості зміною частоти напруги живлення
де

## Slide 49
Окрім того, зменшення частоти f1 призводить до
зменшення індуктивного опору намагнічуючого контуру:
Отже струм намагнічування із зменшенням частоти зростає, і відповідно
збільшується магнітний потік машини Ф.
Це призведе, по-перше, до насичення сталі, що негативно позначаєть-ся на її магнітних властивостях, а по-друге, у зв'язку з ростом Iµ індуктив-ність контуру намагнічування зменшується, що веде до зменшення індуктивного опору Хµ а отже до зростання струму намагнічування Iµ .
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Таким чином, при зниженні частоти виникає загроза підвищеного нагрівання статорної обмотки.
При f1 > fном магнітний потік двигуна буде зменшуватися, а це означає, що для номінального навантаженні на валу
струм у роторі і статорі перевищить номінальне значення, що викличе перегрів обмоток.
Жорсткість механічних характеристик для робочої ділянки залишається незмінною. Зміна критичного моменту спостерігається тільки в області частот порядку 5-7 Гц .

## Slide 50
Розглянуті особливості регулювання швидкості асинхронного двигуна зміною частоти напруги живлення дозволяють зробити такий висновок: для одержання нормальних режимів роботи двигуна, що забезпечують його повне використання, необхідно одночасно зі зміною частоти змінювати й амплітуду напруги живлення.
Найкраще використання АД досягається при регулюванні напруги у функції частоти і навантаження.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Залежність між цими параметрами, що називається законом частот-ного регулювання, встановлюється, виходячи з технологічних вимог (наприклад, з метою підтримки сталості магнітного потоку
машини, або постійності перевантажувальної здатності і т. п.):
Для виконання умови Ф = const, необхідно щоб Iµ = const, тобто
або

## Slide 51
Максимальний момент двигуна для будь-якої характеристики в цьому випад-ку залишається
незмінним:
Оскільки тут не враховується активний опір статора, то при f < 5-7 Гц формула дає суттєву похибку в сторону завищення значення критичного моменту.
На основі вищесказаного можна зробити такі висновки.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Зміна частоти джерела живлення дозволяє регулювати швидкість АД як вище, так і нижче синхронної.
Верхня межа регулювання пов'язана із конструктивними особливостями АД і дорівнює 1,5-2,0 ном.
Зі збільшенням частоти зростають втрати в сталі.
Механічні характеристики АД для закону частотного регулювання U/f = const

## Slide 52
Регулювання швидкості вниз від основної можливе в діапазоні 1:15-20 (нижня межа визначається складністю реалізації джерела живлення з низькою частотою).
У області частот, близьких до fном, характеристики практично паралельні, однак на малих частотах (f ≤ 5-7 Гц) ця залежність порушується.
Технічна реалізація частотного регулювання швидкості АД мож-лива при використанні електромашинних перетворювачів частоти (наприклад, СГ, що працюють зі змінною частотою обертання) або статичних вентильних перетворювачів частоти.
Останні зараз набули найбільш широкого розвитку і застосування в промисловості.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР

## Slide 53
Один із способів регулювання швидкості обертання АД ґрунтується на введенні в ротор додаткової ЕРС тієї ж частоти, що і ЕРС ротора асинхрон-ної машини.
Тому цей спосіб можна застосувати тільки для АД з фазним ротором.
Розглянемо процес перетворення енергії в асинхронному двигуні з фазним ротором (рис.).
Енергія ковзання у звичайній схемі включення АД витрачається на втрати в обмотці ротора:
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості введенням у коло ротора додаткової ЕРС
Струм в колі ротора може бути визначений з виразу:
Якщо, не змінюючи моменту навантаження на валу двигуна (тобто I2 = const), ввести в ротор зустрічну ЕРС тієї ж частоти, то рівняння струму відповідно набуде вигляду:
Це означає, що для заданого навантаження при
введенні Eдод двигун буде працювати вже з іншим ковзанням.

## Slide 54
Припустимо, що АД працює в рушійному режимі при Eдод= 0
Якщо до валу двигуна прикладе-ний деякий момент Mc = const, то робоча точка - точка 1 і струм
у роторі двигуна буде рівним:
При введенні в коло ротора
Eдод= Едод1 частина енергії вже буде
споживатися джерелом додаткової
ЕРС, а кількість енергії, що виділяється у роторі зменшиться.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Це призведе до того, що струм у колі ротора:
також зменшиться і, відповідно зменшиться електро-
магнітний момент двигуна.
Отже, двигун почне сповільнюватися.
Але при зменшенні частоти обертання АД в процесі уповільнення ковзання буде зростати, і відповідно буде збільшуватися ЕРС ротора (E2нs).
Збільшення ЕРС ротора знову призведе до збільшення струму ротора і його моменту, але вже за меншої частоти обертання.
Коли електромагнітний момент знову зрівняється зі статичним момен-том, настане новий усталений режим роботи (точка 2). Таким чином, змінюючи величину Eдод, можна регулювати швидкість обертання АД.

## Slide 55
Джерелом додаткової ЕРС можуть виступати машини змінного чи постійного струму, або статичні вентильні перетво-рювачі, що працюють у інверторному режимі.
Для даної схеми струм може бути визначений:
де Rекв – при
ведений до
кола постійного струму сумарний опір АД і двигуна постійного струму.
Отримані цим способом механічні хара-ктеристики мають майже незмінну жорст-кість, яка дещо менша, ніж у звичайної схеми включення і постійний за величиною критичний момент.
Способи регулювання швидкості електроприводів з АД з ФР
Регулювання швидкості здійснюється вниз від основної, а енергія ковзання (Ps) повертається у мережу.
Схема для регулювання швид-кості АД введенням додаткової ЕРС у коло ротора

## Slide 56
В даний час АД з к. з. ротором різноманітного конструктивного вико-нання випускаються в широкому діапазоні потужностей від 0,01 кВт - в асинхронних мікродвигунах до 3,5 тис. кВт і вище.
Основні промислові серії АД з к. з. ротором:
- краново-металургійні (МТК) - до 30 кВт;
- з підвищеним ковзанням (АС) - до 100 кВт;
- з підвищеним пусковим моментом (АП) - до 100 кВт;
- з ротором номінального виконання (А, 4А, АИ) - до 100 кВт;
- з подвійною кліткою ротора (ДАМСО)- 140..1250 кВт;
- з глибоким пазом (ГАМ).
Двигуни серії А - загальнопромислового застосування. Обмотка ротора з глибоким пазом, виконана литтям з алюмінієвого сплаву. Мають най-нижчий критичний пусковий момент, великий пусковий струм і застосову-ються для ЕП тривалого режиму, що не потребують значних пускових моментів (верстати, вентилятори, насоси і т. д.).
Особливості роботи АД з короткозамкненим ротором
Двигуни серії АП - із підвищеним пусковим моментом (до 100 кВт, 500 В). Ротори двигунів малої потужності мають глибокі пази, а великої – под-війну клітку. Мають великий пусковий і критичний моменти, найбільший пусковий струм, і найменше ковзання. Застосовують у ЕП тривалого режиму роботи для механізмів, що мають великий статичний момент зрушення (дробарки, млини і т. д.).

## Slide 57
Двигуни серії АС - із підвищеним ковзанням(100 кВт, 500 В). Ротор має менш глибокий паз, ніж у двигунах серії А. Обмотка виготовляється з алю-мінієвого сплаву підвищеного опору, що заливається в пази під тиском. Мають ще більший пусковий момент та менший пусковий струм і велике номінальне ковзання (від 0,1 - 0,16). Застосовують у ЕП короткочасного режиму, з ударним навантаженням (молоти, преси і т. д.).
Двигуни серії МТК - краново-металургійні. Розраховані для роботи в повторно-короткочасному режимі з частими пусками. Мають підвищений пусковий момент і порівняно невеликий пусковий струм (за рахунок збіль-шеного опору стержнів ротора). Підвищене ковзання для цих двигунів (0,03-0,11) не є істотним недоліком, оскільки вони не призначені для тривалого режиму роботи. Роторна обмотка - із латунних стержнів.
Двигуни серії ДАМСО - із подвійною кліткою ротора (до 1250 кВт і вище на 3000 і 6000 В). Ці двигуни мають майже такі ж кратності пускового і критичного моментів, пускового струму, номінального ковзання, як і двигуни серії А.
Ці двигуни продовжують серію А и призначені для тривалого режиму роботи.
Особливості роботи АД з короткозамкненим ротором

## Slide 58
Обмотка статора в АД з к. з. ротором - не відрізняється від обмот-ки статора АД з фазним ротором, обмотка рото-ра виконується у формі жорстких стержнів з алюмінію або міді, кінці яких припаяні до корот-козамкнених кінців (т.зв. “біляча клітка”).
АД з к. з. ротором ма-
ють порівняно невеликий опір R2, а, отже, при однаковій потужності і числі полюсів вони зазвичай мають менше номінальне і критичне ковзання (із ростом потужності ці параметри зменшуються).
Особливості роботи АД з короткозамкненим ротором
Механічні характеристики АД з короткозамкненим ротором різноманітних серій
Головною особливістю АД з к. з. ротором є те, що величина R2 значно змінюється в залежності від величини ковзання (тобто для різних швид-костей) внаслідок явища витіснення струму на поверхню провідника.

## Slide 59
Тому отримані раніше залежності, що описують механічні й електро-механічні властивості АД з фазним ротором непридатні для розрахунків характеристик АД з к. з. ротором.
Оскільки ефект витіснення струму виявляється найбільш сильно для великих ковзань, то використовувати залежності, що описують механічні характеристики АД з фазним ротором, для АД з к. з. ротором можна без великої похибки тільки для малих ковзань (менше ±Skp).
Для розрахунку характеристик у повному діапазоні варто користувати-ся експериментальними кривими, які наводяться в технічній документації.
Пусковий момент для АД з к. з. ротором є характерним і важливим експлуатаційним параметром.
Відносне значення пускового моменту до номінального є характерним параметром (Мп/Мн = 0.8 - 2.0), причому, для тихохідних двигунів, цей показник менший.
Особливості роботи АД з короткозамкненим ротором
В АД з к. з. ротором цей показник не завжди є найменшим значенням у області рушійного режиму, оскільки дійсна характеристика в області ковзань, близьких до одиниці, відрізняється від теоретичної.

## Slide 60
Причиною цього явища є додаткові моменти, зумовлені вищими гармоніками, ефектом витіснення струму в пазах, що не враховані в теоретичних залежностях для механічної характеристики.
Тому в реальній характеристиці (рис.) іноді має місце “провал” (крива 1 - дійсна характеристика; крива 2 - теоретична).
Коли момент опору при пуску великий, а
«провал» достатньо глибокий, це може вик-
ликати «застрягання» двигуна на малій швидкості та неприпустимий перегрів обмоток, що призводить до виходу двигуна з ладу.
Особливості роботи АД з короткозамкненим ротором
Другою важливою величиною для АД з к.з. ротором є пусковий струм.
Кратність пускового струму (Iп/Iн = λі = 4-7) збільшується зі збільшенням номінальної потужності двигуна і пропорційна номінальній швидкості.
Таким чином, АД з к. з. ротором нормального виконання має незадові-льні пускові параметри. Поліпшення пускових властивостей АД з к. з. ротором досягається застосуванням спеціальних конструкцій обмоток ротора.

## Slide 61
Наприклад, застосовують обмотки із глибокими і вузькими пазами і вузьки-ми високими стержнями, або у вигляді подвійної “білячої клітки”.
При цьому внаслідок явища поверх-невого ефекту активний опір ротора цих двигунів зростає зі збільшенням ковзання, що призводить до збільшен-ня значення моменту і підйому вітки механічної характеристики .
Підвищення пускового
моменту АД з к.з. ротором
із глибокими пазами, від-
бувається тому, що при пу-
ску, коли частота струму ротора близька до частоти мережі, ЕРС самоіндукції, що наводиться магнітним потоком розсію-вання, а, отже, індуктивний опір провідників в нижній час-тині паза, виявляється значно більшим, ніж в верхній.
Особливості роботи АД з короткозамкненим ротором
Пускові характеристики АД з к. з. ротором спеціальних конструкцій:
1 - ротор зі звичайними круглими па-зами; 2 - ротор із глибокими пазами; 3 - ротор із подвійною кліткою;
4 - масивний сталевий ротор
Картина по-току в глибо-кому пазу

## Slide 62
Тому більша частина пускового струму буде проходити верхньою час-тиною провідника.
Загальне зміщення струму буде використовуватися не повністю і це призведе до збільшення активного опору, і пускового моменту двигуна.
Після розгону двигуна, частота струму ротора знижується і струм протікає через весь переріз обмотки.
Ще більш поширена конструкція АД з к. з. ротором, є двигуни з подвійною кліткою, у яких одна обмотка (пускова) має менший переріз і, отже, більший опір і меншу індуктивність порівняно з робочою обмоткою.
Особливості роботи АД з короткозамкненим ротором
При пуску індуктивний опір робочої обмотки наба-гато вищий і струм проходить через пускову обмотку, а в процесі розгону зі зменшенням частоти струму ротора, її індуктивний опір знижується, і струм розпо-діляється між двома обмотками рівномірно.
Оскільки переріз робочої обмотки більший, тобто її опір менший, то практично весь струм за малих ковзань проходить через неї.
Сучасні способи регулювання швидкості і можливості пуску дозволять повністю витіснити менш надійні АД з фазним ротором.

## Slide 63
У зв'язку з тим, що опір кола АД з к. з. ротором змінюється у достатньо широких межах, розрахунок механічної характеристики цього двигуна при використанні загальної формули для електромагнітного моменту не дає достатньо точних результатів.
До того ж, параметри , що входять до цієї формули, у каталогах, як правило, не наводяться.
Розрахунок механічних характеристик АД з к. з. ротором
Зазвичай для АД з короткозамкненим ротором у паспортних даних вказуються: Pном, nном,
У цьому випадку для розрахунку механічної характеристики двигуна для повного діапазону зміни ковзання користуються уточненою формулою Клосса: де
,
Визначають номінальне ковзання: де ω0 - синхронна частота обертання (рад/с); ωн = π·n/30 – номінальна
частота обертання (рад/с);
Послідовність розрахунку

## Slide 64
Визначають skp і q. Ці величини можуть бути орієнтов-но розраховані при підстановці в рівняння моменту коор-динат двох відомих точок характеристики, що відповіда-ють номінальному режиму і пуску:
Розв’язок системи цих двох рівнянь щодо skp і q дає такий результат:
де
Розрахунок механічних характеристик АД з к. з. ротором
Якщо відомі, то значення skp і q можуть бути розраховані за відомими формулами:
За відсутності заводських даних параметри можна визначити таким чином.
,
Повний опір двигуна при пуску де
де Мп та Іп- беруться з каталогів.
де cosφп - коефіцієнт потужності при пуску двигуна (тобто при S = 1).

## Slide 65
Цей коефіцієнт може бути
підрахований за формулою:
де γ = ΔРмст/ ΔРн - відношення втрат у міді статора для номінального на-вантаження до повних втрат для номінального навантаження (за відсут-ності цих даних можна з достатньою точністю приймати γ = 0,35).
Тоді активний опір фази статора:
а реактивний опір при пуску
Розрахунок механічних характеристик АД з к. з. ротором
Таким чином, визначивши визначають skp і q, а потім за уточ-неною формулою Клосса розраховується характеристика двигуна, причо-му, це рівняння справедливе не тільки для рушійного режиму, але і для режиму проти-вмикання (S > 1) і рекуперативного гальмування (S < 0).
При цьому значення |q| і |skp| сталі для всіх режимів, а Мkp для генераторного режиму нескладно розрахувати, підставивши у формулу Клосса skp = skp.г = - skp:
,

## Slide 66
Синхронні двигуни (СД) застосовують, головним чином, для електро-приводів середніх і великих потужностей (біля сотень і тисяч кВт).
Перевагою СД є можливість роботи в режимі компенсації реактивної потужності (із випереджаючим cos), що споживається іншими електро-приймачами цеху або підприємства з мережі.
Ця властивість часто виправдує застосування більш дорогих, порівняно з АД, СД.
У промисловості СД широко застосовуються як в нерегульо-ваному (насоси, компресори й ін.), так і в регульованому (повіт-родувки, потужні турбомеханіз-ми) ЕП, у системі вентильного двигуна.
Властивості і характеристики електроприводів із синхронними двигунами
Схема включення синхронного двигуна
(Rр - розрядний опір)

## Slide 67
Процесам пуску і робочому режиму СД відповідають різні механічні характеристики.
Відповідно з принципом роботи СД його механічна характеристика є абсолютно жорсткою.
Тобто швидкість обертання дорівнює:
Механічні характеристики СД у рушійному режимі
Жорсткість характеристики СД:
Проте СД працює стійко лише у визначеному інтервалу зміни значень моменту на валу, оскільки зі зміною навантаження змінюється положення осей магнітних полів статора і ротора, що характеризується кутом  зсуву фаз між векторами напруги мережі і ЕРС, що наводиться полем ротора в обмотці статора.
Залежність між моментом на валу двигуна і кутом  встановлює область його стійкої роботи та перевантажувальну здатність і називається кутовою характеристикою.

## Slide 68
Для встановлення цієї залежності доцільно скористатися спрощеною векторною діаграмою СД
xd, xq - індуктивний опір за подовжньою і попереч-ною осями; Id, Iq - складового струму за подовж-ньою і поперечною осями; I - струм двигуна; U - напруга мережі; Е - ЕРС, що індукується в
обмотці статора.
Механічні характеристики СД у рушійному режимі
Знехтувавши падінням напруги на активно-му опорі в статорі можна вважати, що активна електромагнітна потужність дорівнює активній потужності мережі:
Електромагнітний момент дорівнює:
З векторної діаграми видно, що:
Тоді a за умови, що:
;
Після перетворень, отримаємо:

## Slide 69
Звідки електромагнітний момент СД:
де - синхронний момент;
Механічні характеристики СД у рушійному режимі
- реактивний момент.
Для неявно-полюсних синхронних машин із малим насиченням Хd = Xq і, отже, Мреакт = 0.
У явно-полюсних СД, в результаті різної магнітної провідності за повз-довжньою і поперечною осями, Хd ≠ Хq, унаслідок чого і виникає Мреакт.
Синхронний момент є гармонійною фун-кцією кута , а реактивний момент при зміні кута  змінюється з подвійною частотою, причому реактивна складова моменту дорівнює (25  30)% від Мсинхр.
;
Максимум моменту Мем явно-полюсної машини має місце для кута  = 90, а не-явно-полюсної - для кута  < 90 (sin = 1)

## Slide 70
Перевантажувальна здатність явно-полюсних машин дещо нижча, ніж неявно-полюсних:
З урахуванням поштовхів навантаження звичайно кут , що відповідає номінальному режиму роботи, приймають меншим
θн.реж  2030.
Механічні характеристики СД у рушійному режимі
Тоді:
Пропорційність між Мсинхр і U робить двигун більш стійким до коливань напруги живлення, (порівняно з АД, де М  U2.
Оскільки в СД Ме  Е, то перевантажувальна здатність двигуна може бути збільшена за рахунок форсування струму збудження при поштовхах навантаження, що реалізують у замкнутих системах електропривода.
;
У результаті навіть за достатньо великих коливань навантаження зберігається стійка робота СД. Цей метод також використовується при провалах напруги в мережі.
Збільшення навантаження на валу СД призведе до збільшення струму I та відповідно до збільшення кута , і якщо кут  перевершить значення, що відповідає максимальному моменту двигуна, то останній почне зменшуватися, стане меншим Мс, у результаті чого відбудеться випадання двигуна із синхронізму.

## Slide 71
Робота синхронних двигунів можлива в двох гальмівних режимах:
- режимі рекуперативного гальмування;
- режимі динамічного гальмування.
Режим рекуперативного гальмування
можливий, коли до валу двигуна прикла-
дений рушійний момент з боку робочої машини, що спів-направле-ний з рухом поля статора.
Гальмівні режими роботи синхронного двигуна
При цьому ротор обертається зі швидкістю  = 0, але відбува-ється зміна кута  (соs < 0) і електромагнітний момент стає гальмівним.
Усталений режим для рекуперативного гальмування настає коли Ме.гальм = Мс.
;
При динамічному гальмуванні обмотка статора відключається від мережі і замикається на Rдод. СД залишається у збудженому стані.
У цьому випадку режим роботи СД аналогічний відповідному режиму для АД при незалежному збудженні обмотки статора АД.

## Slide 72
Їх відмінність полягає в тому, що постійне магніт-не поле наводиться з боку ротора (від обмотки збудження, або, у явно-полюсній машині - від полюсів ротора).
При обертанні магнітне поле перетинає витки ста-торної обмотки і наводить у ній ЕРС змінного струму з частотою, що залежить від швидкості обертання ротора, у результаті виникає гальмівний момент Мем.
Гальмівні режими роботи синхронного двигуна
Режим проти-вмикання може бути реалізований тільки при переведенні СД в асинхронний режим.
При цьому ОЗ відключається і двигун працює як звичайний короткозамкнений АД, однак струми в роторі значно зростають, викликаючи перегріви двигуна, а також погіршення магнітних властивостей роторної обмотки.
З цих причин такий режим на практиці не використовують.
;
Механічні характе-ристики СД в режи-мі динамічного гальмування

## Slide 73
З виразу для синхронної швидкості видно, що регулювання швидкості СД теоретично можливе або за рахунок зміни частоти напруги живлення, або за рахунок зміни числа пар полюсів.
Другий метод, як правило, на практиці не використовують через склад-ність конструкції і високу вартість.
Окрім того, це можливо тільки для СД із неявно-полюсним ротором, оскільки необхідно переключати полюси одночасно на статорі та роторі.
Способи регулювання швидкості електроприводів з СД
Регулювання швидкості зміною частоти струму живлення є основним способом і в даний час реалізоване в системах частотно-регульованого синхронного ЕП із застосуванням перетворювачів частоти. Ці системи одержали назву “Вентильний двигун”.
За допомогою випрямляча змінюється напруга на інверторі.
Сенсор положення ротора створює зворотній зв'язок за кутом, що забезпечує включення вентилів інвертора в суворій відповідності з кутом повороту ротора.
Цим забезпечується регулювання швидкості з дотриманням співвідношення U/f = const.

## Slide 74
Пуск СД в асинхронному режимі здійснюється, як і пуск звичайних короткозамкнених АД.
З цією метою на роторі є пускова (демпферна) обмотка у виді білячої клітки. Але на відміну від АД пускова обмотка СД не розрахована на тривалу роботу в асинхронному режимі.
Способи пуску синхронного двигуна
На період пуску обмотка збудження СД відключається від джерела постійного струму і замикається на додатковий опір Rдод (810Rоз = Rдод).
При цьому обмоткою збудження буде
протікати однофазний змінний струм, що зумовлений появою ЕРС самоіндукції в ОЗ, яка наведена полем статора СД.
Асинхронний пуск синхронного двигуна
Схема пуску СД
(Rр - розрядний опір)
Частота цього струму залежить від швидкості обертання ротора і відрізняється від частоти поля статора.

## Slide 75
Внаслідок цього струм в обмотці збудження створює своє магнітне поле і відповідну ЕРС в обмотці статора (відповідно і додаткові струми цієї частоти).
Пускові характеристики при асинх-ронному пуску мають такий же вигляд, як і характеристики АД.
Способи пуску синхронного двигуна
При виході на під-синхронну швид-кість (9598%)0, двигун переводять у звичайний режим збудження: контакт К - розмикають, контакт Л -замикають.
Момент Мвх називають моментом входження в синхронізм.
При меншому пусковому моменті характеристика 1, для якої Sкр1 < Sкр2 (тобто Rрот у першому випадку менше ніж Rрот у другому), момент вход-ження в синхронізм надається більшим, ніж для характеристики 2, що має більший пусковий момент.
Асинхронний пуск синхронного двигуна

## Slide 76
Ця властивість використовують стосовно до різноманітного характеру зміни Мнав.
Так, для вентиляторного наванта-ження, що має нелінійно-зростаючий характер Мнав, доцільно використову-вати характеристику 1, ( див. рис.)
На початок пуску контакт К замкнутий (контакт Л розімкнутий) на зовнішній опір, а напруга на статорі Uж = Umin.
Способи пуску синхронного двигуна
У результаті зміни кута керування  нап-руга Uж, прикладена до статора зростає, і СД плавно розганяється в асинхронному режимі при регулюванні напруги.
Переваги способу: менші пускові струми;
відсутність ударних моментів; можливість керованого, за часом пуску для тих робочих машин, де це необхідно (наприклад, турбокомпресорів).
Запуск СД із тиристорними регуляторами у колі статора

## Slide 77
Недоліком цього способу є те, що енергія ковзання виділяється в роторних колах і може призвести до перегріву вузлів машини.
Тому пуск від регуляторів напруги повинен здійснюватися в системах, що мають систему контролю тепловиділення в роторі.
При відключеному від мережі СД із замкнутою на розрядний опір обмоткою збудження, він розкручу-ється за допомогою МПС, що одер-жує живлення від окремого джере-ла (тиристорного перетворювача).
Способи пуску синхронного двигуна
При досягненні під-синхронної швидкості сд = підсинхр машину постійного струму відключають від джерела живлення, а обмотку статора СД підключають до мережі.
Запуск від спеціального пускового пристрою

## Slide 78
При підключенні відбуваються процеси самосинхронізації і втягування СД у синхронізм, після чого обмотка збудження СД підключається до джерела.
При пуску СД ОЗ замикається на опір.
Розглянутий режим пуску СД можливий тільки в системі Г-Д за наявності ДПС на одному валу з СД.
Потужність джерела для живлення ДПС складає 57 % Рсд.
Пристрій запуску дозволяє здійснювати багатократні пуски після технологічних пауз і аварій, чим досягається ефект економії електроенергії (в окремих випадках до 20 %).
Способи пуску синхронного двигуна