## Slide 1
Лекція 3
Тема. Елементи монтажу
ДОПОМІЖНІ ДЕТАЛІ

## Slide 2
1 Роз'єми
Будь-які СУ складаються з окремих блоків з'єднаних між собою кабелями.
Крім того, за допомогою кабелів підключаються первинні перетворювачі, виконавчі механізми і інші. Приєднання кабелів до апаратури виконується за допомогою кабельних роз'ємів.
Складну апаратуру виконують у вигляді окремих блоків (друкованих плат), закріплених на загальному шасі. Для полегшення монтажу плат при обслуговуванні апаратури, їх електричне з'єднання виконують за допомогою спеціальних міжблочні роз'ємів. У всіх випадках повинна виключатися можливість неправильного з'єднання між собою електричних ланцюгів, підведених до частин роз'єму. Обриви електричних ланцюгів визначаються прозвонкой омметром відповідних роз'ємів.

## Slide 3
Залежно від частоти проходження сигналів розрізняють низькочастотні і
високочастотні роз'єми. Низькочастотні роз'єми відрізняються:
– великим числом контактних пар;
– великим значенням струмів, що проходять через них;
– високі робочі напруги між контактними парами.
Прикладом низькочастотного роз'єму може служити роз'єм типу ШР.
У зв'язку з широким використанням друкованого монтажу розроблені
спеціальні роз'єми, призначені для установки на друкованих платах. Наприклад,
роз'єми типу ГРПМ, СНТ та ін. Відмінною особливістю цих роз'ємів є:
– середні значення струмів, що проходять через них;
– невисокі робочі напруги;
– широкий діапазон частот, що проходять сигналів;
– велике число контактних пар.

## Slide 4
Високочастотні роз'єми призначені для приєднання коаксіальних кабелів, по яких передається енергія високої частоти. Коаксіальний кабель має два провідника: центральну жилу і зовнішню мідну оплетку. Для приєднання такого кабелю роз'єм має дві контактні пари, розташовані коаксіально. Зовнішню оплетку кабелю підключають до корпусу роз'єму.

## Slide 5
2 Перемикачі
У СУ використовується велика кількість перемикачів різних типів. Вибір
конкретного перемикача залежить від наступних його характеристик:
– перехідний опір, чим воно менше тим більше надійність контакту; зазвичай
Rпер = 0,01-0,03 Ом;
– ємність між контактами і втрати в ній, ємність між контактами особливо істотна, якщо перемикач призначений для роботи в ланцюгах високої частоти;
– опір ізоляції між контактами;
– комутований струм і напруга;
– чіткість фіксації, при роботі в імпульсних схемах доцільно застосовувати спеціальні заходи щодо усунення "брязкоту контактів".
– Габарити і маса.

## Slide 6
3 Джгути та кабелі
Для монтажу апаратури використовуються наступні типи проводів:
– багатожильні, ізольовані МГШВ, МГТФ, БПВЛ і ін;
– багатожильні, ізольовані екрановані МГШВЕ, МГТФЕ, БПВЛЕ і ін.
З метою скорочення технологічного циклу складання апаратури широко використовуються ізольовані проводи з'єднані в джгути.
Джгути виготовляються як вручну на спеціальних шаблонах, так і за
допомогою автоматичних та напівавтоматичних установок. Вони обмотують дроти нитками або плівкою. Провід, за якими протікають струми високої частоти, зазвичай не включаються до складу джгута, або виконуються екранованим проводом.

## Slide 7
Щоб при монтажі та ремонті апаратури можна було розрізняти дроти, що
відносяться до різних ланцюгах схеми, для них застосовують кольорову ізоляцію.
Значно рідше на кінцях проводів закріплюють бирки з номером ланцюга, так як цей
спосіб вимагає великих витрат часу.
Електричний монтаж приладу повинен бути виконаний так, щоб
забезпечувався доступ до всіх елементів схеми з метою огляду, перевірки і заміни.
Для виключення можливості поломки проводів через переміщення джгутів при
експлуатації і транспортуванні апаратури, джгути закріплюють скобами до шасі або
прив'язують.
У місці проходу джгута через отвори в металевих стінках встановлюють
втулки з ізоляційного матеріалу, які оберігають ізоляцію проводів джгута від
пошкоджень.
Для внутріпріборного монтажу, коли окремі вузли виконуються у вигляді
друкованих плат, рекомендується використовувати плоскі кабелі. Він складається з
окремих провідників, укладених в одній площині в один ряд. Для кріплення
проводів один до одного їх переплітають нитками або склеюють. Плоский кабель
займає мало місця і має гарну гнучкістю.

## Slide 8
4 Способи електричних з'єднань при монтажі
В процесі монтажу здійснюється з'єднання електричних ланцюгів в виріб. При цьому має бути забезпечено надійний електричний контакт між висновками вузлів, блоків і радіокомпонентів.
Застосування при монтажі методи контактування поділяють на дві групи:
– з'єднання із застосуванням нагрівання;
– з'єднання, що виконуються без нагріву.
При пайку відбувається з'єднання один з одним нагрітих деталей за
допомогою розплавленого металу-припою. При правильному виборі матеріалу припою і режиму пайки відбувається дифузія припою в поверхневий шар з'єднується металу. Це забезпечує електричний контакт деталей, що з'єднуються після охолодження припою.

## Slide 9
З'єднання за допомогою пайки джгутів і кабелів в приладах не піддається автоматизації. Так само, що входить в усі припои олово є дефіцитним кольоровим металом, а паяльні припої при нагріванні виділяють шкідливі для здоров'я пари. Все перераховане змусило розробляти нові методи електричних з'єднань.
До числа таких методів належать електрозварювання, ультразвукове зварювання, з'єднання термокомпрессіі і з'єднання способом накрутки і обтискача.
Суть методу накрутки полягає в тому, що провід щільно, з необхідною силою намотується на з'єднувальний штир, що має гострі грані. В процесі накрутки ребра штиря частково вдавлюються в накручений на нього провід. За рахунок зусилля, створюваного при накрутці, відбувається взаємна дифузія матеріалів штиря і дроти.

## Slide 10
Рекомендовані значення числа витків в залежності від діаметра дроту
наступні:
0,2-0,3 - 7
0,31-0,4мм - 6
0,41-0,6мм - 5
0,61-1,2мм - 4
більше 1,2 мм - 3
Діаметр проводу, що використовується для накрутки, пов'язаний з розмірами
поперечного перерізу штиря: S≥d≥0,33S,
де d - діаметр проводу,
S - сторона квадрата штиря.
Використовуючи накрутку проводів, можна приєднати до штирів і висновки
радіодеталей. Останні приєднуються до штирів бандажем з одножильного
неізольованого проводу.

## Slide 11
5 Друковані плати та вузли
Застосування друкованих плат створюють передумови для автоматизації процесів складання радіоелектронної апаратури, підвищує її надійність, забезпечує повторюваність параметрів монтажу від зразка до зразка.
Ізоляційне підставу з нанесеним на нього друкованим монтажем утворює друковану плату. По конструкції друковані плати бувають односторонні, двосторонні і багатошарові. Останні складаються з декількох друкованих шарів, ізольованих склеюючими прокладками.

## Slide 12
Друковану плату зі встановленими на ній електрорадіоелементами називають друкованим вузлом. При монтажі елементів на друкованій платі необхідно враховувати:
– напівпровідникові прилади і мікросхеми не слід розміщувати близько до елементів, що виділяють велику кількість тепла;
– повинна бути передбачена можливість конвекції повітря в зоні
розташування елементів, що виділяють дуже багато тепла;
– повинна бути передбачена можливість легкого доступу до елементів, які підбираються при регулюванні схеми.
Способи установки елементів, що мають два висновки (діоди, резистори, конденсатори та ін.)

## Slide 14
6 Модульний метод компонування СУ
Широко використовується при проектуванні пристроїв, що складаються з великої кількості малогабаритних елементів. Сутність цього методу полягає в тому, що весь пристрій ділять на окремі конструктивно закінчені складальні одиниці (друковані вузли).
При модульному методі компонування СУ широко використовуються два типи конструкцій:
– легкоз'Ємні субблоки;
– книжковий.
Перший тип конструкції передбачає монтаж пристрою з певного числа
однотипних субблоков (геометричні розміри), забезпечених роз'ємами врубної типу.
Субблок складається з однієї друкованої плати, на якій розташовуються мікросхеми, напівпровідникові прилади тощо

## Slide 15
На одному краю друкованої плати закріплений врубний роз'єм. Висота цього
роз'єму повинна бути співмірна з висотою елементів, встановлених на друкованій
платі. В іншому випадку щільність монтажу в приладі буде низькою. На двох інших
краях друкованої плати залишено поле, вільне від друкованого монтажу і ЕРЕ. При
установці субблока в прилад ці краї плати входять в спеціальні напрямні шасі. На
краю плати, протилежної гнізда, розміщують пристосування, яке закріплює субблок
на шасі приладу.
Книжкова конструкція передбачає монтаж приладу з декількох однотипних
субблоков, кожен з яких, обертаючись навколо своєї осі, може відкидатися як
сторінка книги. В робочому стані все субблоки в приладі стягнуті гвинтами в
щільний пакет, завдяки чому конструкція має велику жорсткість і добре витримує
великі механічні перевантаження в широкому діапазоні частот. Субблоки не мають
роз'ємів. Вони з'єднуються між собою плоским джгутом. Така конструкція
забезпечує зручний доступ до кожної мікросхемі в процесі регулювання всього
приладу і при знаходженні несправностей