## Slide 1
ПРАКТИЧНА 1
ТЕМА 1. ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА
Резистори
Конденсатори
Котушки індуктивності та дроселі
Задачі для самостійного розв’язання

## Slide 3
Рис. 1.1. Поділ резисторів за призначенням

## Slide 4
До резисторів загального призначення не ставляться високі вимоги
щодо точності виготовлення і стабільності параметрів. Ці резистори
використовуються, в основному, як елементи побутової техніки. До
резисторів спеціального призначення відносяться елементи підвищеної стабільності, високочастотні, високоомні, а також резистори для мікромодулів та мікрозбірок.
Прецизійні – відрізняються значною точністю виготовлення – допуск від 0,001 % до 1 %. Стабільність параметрів дуже висока. Використовують такі резистори в вимірювальних приладах, обчислювальній техніці, системах автоматики. Потужність прецизійних резисторів не більше 2 Вт, при більших потужностях розсіювання складно виконати вимоги стабільності параметрів.
Високочастотні (ВЧ) резистори мають малу власну ємність та індуктивність. Використовують в ВЧ колах, кабелях та хвилеводах – це узгодження навантажень або сигналів, в атенюаторах, відгалужувачах, працюють як еквіваленти різноманітних антен (в основному передавальних). ВЧ резистори (не дротяні) використовують на частотах від одиниць МГц до десятків ГГц, дротяні – до 1 МГц.
Високовольтні резистори розраховані на значні робочі напруги – до десятків кіловольт. Використовуються як дільники напруги, іскрогасників, поглиначів в зарядних (розрядних) високовольтних колах та ін.
Високомегаомні резистори мають діапазон номінальних опорів від десятків МОм до сотень тераом (ТОм), робочі напруги до 400 В, потужності розсіювання ≤ 0,5 Вт. Область використання – електричні кола з незначними
струмами, прилади нічного бачення, дозиметри, вимірювальна апаратура.

## Slide 6
Значення номінального опору, номінальної потужності та допустимого відхилення наносяться на корпусі резистора.
Для позначення опору й одиниць його вимірювання на резисторах наносять відповідні марки з букв та цифр. Наприклад, резистори 220 Ом, 680 Ом, 3,3 МОм, 4,7 ГОм позначають як 220R, 680K,
3M3, 4G7. Тобто буква одночасно позначає множник 1, 103, 106, 109 і розташування коми десяткового знака. Числові значення є стандартизованими, зокрема, встановлено шість рядів: E6, E12, E24, E48, E96, E192, у яких цифра після букви Е вказує на кількість номінальних значень у кожному десятковому інтервалі.
Тип маркування, при якому на корпус резистора наноситься фарба у вигляді кольорових кілець або точок (рис. 1.2) називають колірним кодом. Кожному кольору відповідає певне цифрове значення (рис. 1.3).

## Slide 8
На резистори з малою величиною допуску (0,1…10 %), маркування
проводиться п’ятьма кольоровими кільцями. Перші три кільця відповідають
чисельній величині опору в омах, четверте кільце множник, а п’яте кільце –
допуск. Резистори з величиною допуску 20 % маркуються чотирма кольоровими кільцями і на них величина допуску не наноситься. Перші три кільця – чисельна величина опору в омах, а четверте кільце – множник. Іноді резистори з допуском 20 % маркують трьома кольоровими кільцями. У цьому випадку перші два кільця – чисельна величина опору в омах, а третє кільце – множник. Незначущий нуль на третьому розряді не маркується.
Колірне маркування на резисторах зміщена до одного з виводів і читається зліва направо (рис. 1.4). Якщо маркування не можна розмістити біля одного з виводів, то перший знак робиться смугою шириною в два рази більше, ніж інші. Одне з кілець може бути відсутнім, зазвичай передостаннє.
Тоді перше це те, біля якого є пара.
Рис. 1.4. Колірне маркування на резисторах

## Slide 10
Наприклад, визначимо параметри двох резисторів, зображених на
рисунку. Візьмемо верхній резистор. Перше кільце червоного кольору, це 2,

## Slide 13
4. На резисторі є чотири кольорові кільця: 1-ше – білого кольору, 2-ге –
зеленого кольору, третє – оранжевого кольору, четверте – срібного кольору.
Визначте величину опору (в Ом) та його встановіть його допустиме
відхилення. При безпосередньому вимірюванні мультиметром значення його опору виявилось рівним 90 кОм. Чи попадає дане значення в межі допустимого відхилення зазначеного в паспортних даних?
5. На резисторі є чотири кольорові кільця: 1-ше – блакитного кольору, 2-ге – жовтого кольору, третє – зеленого кольору, четверте – золотого кольору. Визначте величину опору (в МОм) та його встановіть його допустиме відхилення. При безпосередньому вимірюванні мультиметром значення його опору виявилось рівним 6,0 МОм. Чи попадає дане значення в межі допустимого відхилення зазначеного в паспортних даних?
6. На резисторі є п’ять кольорових кілець: 1-ше – сірого кольору, 2-ге – червоного кольору, третє – зеленого кольору, четверте – фіолетового кольору, п’яте – коричневого кольору. Визначте величину опору (в МОм) та його встановіть його допустиме відхилення. При безпосередньому вимірюванні мультиметром значення його опору виявилось рівним 8200 МОм. Чи попадає дане значення в межі допустимого відхилення зазначеного в паспортних даних?
7. На резисторі є п’ять кольорових кілець: 1-ше – блакитного кольору, 2-ге – фіолетового кольору, третє – червоного кольору, четверте – золотого кольору, п’яте – сірого кольору. Визначте величину опору (в Ом) та його встановіть його допустиме відхилення. При безпосередньому вимірюванні мультиметром значення його опору виявилось рівним 68,2 Ом. Чи попадає дане значення в межі допустимого відхилення зазначеного в паспортних даних?

## Slide 14
8. На резисторі є п’ять кольорових кілець: 1-ше – зеленого кольору, 2-
ге – жовтого кольору, третє – червоного кольору, четверте – срібного кольору, п’яте – блакитного кольору. Визначте величину опору (в Ом) та його встановіть його допустиме відхилення. При безпосередньому вимірюванні мультиметром значення його опору виявилось рівним 5,1 Ом. Чи попадає дане значення в межі допустимого відхилення зазначеного в паспортних даних?
9. На резисторі є п’ять кольорових кілець: 1-ше – блакитного кольору, 2-ге – червоного кольору, третє – зеленого кольору, четверте – жовтого кольору, п’яте – сірого кольору. Визначте величину опору (в кОм) та його встановіть його допустиме відхилення. При безпосередньому вимірюванні мультиметром значення його опору виявилось рівним 6200 кОм. Чи попадає дане значення в межі допустимого відхилення зазначеного в паспортних даних?
10. На резисторі є п’ять кольорових кілець: 1-ше – зеленого кольору, 2- ге – червоного кольору, третє – коричневого кольору, четверте – зеленого кольору, п’яте – блакитного кольору. Визначте величину опору (в МОм) та його встановіть його допустиме відхилення. При безпосередньому вимірюванні мультиметром значення його опору виявилось рівним 52 МОм. Чи попадає дане значення в межі допустимого відхилення зазначеного в паспортних даних?